## Slide 1: 车道导航deep insight
于光
2021/9/15

## Slide 2: 最终方案
手机
导航模式：高精地图
定位引擎
千寻服务器
非导航模式：普通地图
精度弱化
高通
千寻
高德地图
地信司
系统设置
计量计费 service
小米云服务
QX OSS SDK
小米云服务器
AIDL 接口
联编模块
加偏插件
车道判断
AOSP 接口输出
标准精度位置
适配高通接口
小米
移动服务器
移动SDK
加载小米动态库
sdk
sdk
适配移动接口
izatService
高精度位置使能控制
中国移动
HIDL 接口
获取差分数据
获取差分数据
账号下发
加载移动动态库
绑定服务
特殊接口获取高精位置
用千寻
用移动

## Slide 3: 我们的目标
寻找一个可让用户感知的场景，感受到精度的提升。
车道导航需要定位精度在1.5米（>95%）内。
我们可以选择的技术只有利用差分数据。

## Slide 4: 高通joint test 数据

## Slide 5: 评估
2020年5月24日。
小米10 pro + 千寻服务 + RTK 算法 - SAP，在北京测试。

## Slide 6: 评估
Chart: 不同场景收益
| 普通城市道路 | 高速公路 | 密集城市 | 城市环路
普通定位 | 1.691 | 1.426 | 2.393 | 1.659
高精度 | 0.412 | 0.396 | 1.98 | 0.498
CEP95 数据

## Slide 7: 选择合适的合作伙伴
低廉的费用，配合度高，产品成熟 以及 后台够硬。
  2020年可用的差分网络服务商有： 千寻 移动（10月份） 六分
  具有高精度地图的厂商：高德 百度
  高通可以提供完整的 芯片+差分算法+SAP 以及对外的API
第一选择：移动 + 高德 + 高通 费用低
第二选择：千寻 + 百度 + 高通（仅提供基带） 成熟、配合度高
第三选择：千寻 + 高德 + 高通

## Slide 8: 高通
为获取差分数据提供了两套接口：
  izatSdk 提供的java 接口 2. 内嵌到xtra-daemon 里面的接口 NtripClient.h
startCorrectionDataStreaming – first fix 之后调用，并注册回调函数
stopCorrecctionDataStreaming – 关闭定位之后调用
updateNmeaToNtirpCaster – 用于上传GGA 语句。上报周期可设置
  #define DGNSS_RANGE_UPDATE_TIME_10MIN_IN_MILLI

## Slide 9: 高通
izatSdk 提供的java 接口：可以直接使用Ntrip 协议的格式将eDGNSS 跑起来。
实现 NtripClient.h 接口，写成shared lib，并通过gps.conf 配置好。Xtra-daemon 会在first fix 之后自行dlopen。
小米按照千寻和移动的要求使用第二种方法。

## Slide 10: 千寻
有成本压力，需要计量计费。
账号池
（10w）
计量计费的入口通过sdk + service 来实现。
按照账号计费。账号（uuid）分配从账号池中随机下发。
账号池会由AKAS（母账号）记录。
AKAS 需要在开机时候预置到手机中。
AKAS 对小米是唯一的，安全性至关重要。不可以预置到代码里。

## Slide 11: 千寻可以提供什么
计量计费的Service（hpls）
计量计费的sdk（需要和hpls 绑定，内置于地图中）
一个叫做oss 的sdk，用来在HAL 层获取差分数据。
和小米相关的一些开发配合工作
部分政策的解读

## Slide 12: 测科院政策法规
关于加强地形图保密处理技术使用管理的通知

## Slide 13: 测科院的目的
中国使用GCJ02 坐标系的地图。国外用WGS84 坐标系。
在中国领土范围内避免GCJ02地图和WGS84 坐标系的对应。
若芯片输出的位置一定是WGS84坐标系那么需要通过闭环加以控制。将WGS84 坐标系转换成GCJ02 坐标系。
如何将WGS84 坐标系转换成GCJ02 坐标系？
  在测科院申请联编，加入测科院插件。此插件用于坐标系转换。自行转换违规。
怎么理解“闭环”？
  对外提供的是功能而非位置。比如对外提供的是导航功能，即用户看到的是自己在地图上的蓝色标记。无法看到自己的WGS84 坐标经纬度。
Android 不满足闭环怎么办？
  是灰色地带。AOSP 接口输出的经纬度不能太精确（通过限制RTK 应用）。电子地图不可以展示太多细节。
在中国使用的电子地图如何保证准确的显示位置？
  BAT 三家可以自己将WGS84 位置转换成GCJ02 坐标系，并正确显示到地图上。
为何BAT 可以将WGS84 坐标转成GCJ02？
  BAT 拥有测绘资质，有权利申请转换。
接上个问题，为什么高精度位置不能让BAT 三家自己转成GCJ02 再显示？
  见下一页
自然资源部官网

## Slide 14: 测科院政策法规
审核制
《关于规范卫星导航定位基准站数据密级划分和管理的通知》

## Slide 15
中国测绘科学研究院
评估后出具书面意见回复
高德/客户方
保密插件申请公文、表格及技术文档准备
中国测绘科学研究院
书面意见回复及申请资料统一递交自然资源部地理信息管理司。
高德
取得保密插件批文、与测科院预约数据保密技术处理时间
客户方
安装联编环境、提供技术文档中列示功能模块的源代码
自然资源部地理信息管理司
审批
保密插件申请
保密插件安装
1个工作日
1-3个工作日
约5个工作日
约3-5个工作日
约10-20个工作日
中国测绘科学研究院
放入核心代码与客户方代码联编，得出保密插件
客户方
进行可视化效果验证，通过后可带走联编成果物
高德申请流程

## Slide 16: 高德

## Slide 17: 小米
根据各方的实际情况制定方案。
云服务下发千寻母账号。
对接高通提供的接口，需要封装千寻和移动的sdk。
在设置中增加一个开关，用来控制高精度定位功能。
AOSP 接口需要增加精度弱化。
其他诸如selinux 的问题。
配合高德完成测科院审查。

## Slide 18: 千寻账号下发流程
Xiaomi Cloud
Cloud Service
KeyStore
Qx LocationService
Local storage
①Upload PubKey
Generate random key used to encrypt pre-installed account
pre-install an account provided by GNSS team
③ get Key decrypted by priv key
② save encrypted account into local storage
④ HIDL
Qx OSS
Generate RSA Key pair
③ get account
② Save encrypted random key
qxwz
xiaomi

## Slide 19: 千寻账号下发时序和过程
Random key
account(pre installed)
Save encrypted random key into keystore
Save encrypted account into local storage
get random key
Get encrypted account
account
AES encrypt
AES decrypt
Xiaomi Cloud
CloudService
Random key encrypted by pub key
Account encrypted by random key
decrypted by priv key
About 4mins after bootup
While QX ask for account
Cloud server
phone

## Slide 20: 下发数据
URLd | POST /mic/find/v4/anonymous/device/appkey
参数 | cloudsp_fid: 手机的fid，通过TZ计算 cloudsp_encrypt: app临时生成的rsa public key， 内容为hex编码内容(ASN.1 DER Encoding)，服务端将用这个key对返回的pre-install key加密。app端rsa私钥只在内存中临时保存，有效期5分钟。 cloudsp_keyType：下载key的类型。
keyType | usage
high_precise_position | 卫星高精度定位所需的差分数据网络访问的加密账号和密码 sign: findapi参数的签名。签名方式参考： HTTP(S)请求参数的签名
正常返回值 | code为0 返回nonce 示例
{ "result": "ok", "description": "成功", "data": { "version": 1, // version "encryptedPrivateKey": "63abc745d637" //external key which is encypted by user rsb pub “extraData”: “lkajeouoqje==” // encrypted account }, "code": 0, "retriable": false } | 如果version 没有发生变化，则说明account没有发生改变，不必重新获取一次。 encryptedPrivateKey 是encrypted random key extraData 是encryptedaccount，注意是 HEX string，不是B64 encoded
加密和签名 | HTTPS协议
是否登录 | 不需要
说明 | 如果ekey, sign都为空（请求上来只有 keyType参数）， 则返回version。 encryptPrivateKey返回内容参考 ⚓(客户端)：下发应用服务的密钥（/anonymous/device/appkey）
异常情况 | 如果fid不存在返回，86012 考虑后期加上访问限制
简介 | 获取云服务保管的外部密钥，用于相关第三方业务对小米设备的认证

## Slide 21: 激活千寻账号流程
APP
QX LS
Start positioning
Load oss, oss get account from cloudservice
Save uuid on fs
Request location
No
Has uuid
After get location fix then load 3thd party client
Periodic check uuid on fs.
Try 10times, 30secs per time.
Authenticate app permission
Yes
Enable eDGNSS and start positioning
pass
Load oss
Get hp location
Start positioning
fail
Get normal location
Okay？
Yes
No

## Slide 22: 精度弱化
将输出的经纬度信息仅保留小数点后面5位。
  Location class
  NMEA （有缺陷。1. 校验位没有做处理 2. GGA定位标志位没有做处理）

## Slide 23: 实际效果
11月27日。机场高速。使用高德提供的临时测试包。可进入车道导航界面

## Slide 24: 软件patch list
NO. | change
1 | http://gerrit.pt.mioffice.cn/c/platform/packages/apps/Settings/+/1430335
2 | http://gerrit.pt.mioffice.cn/c/platform/manifest/+/1422029
3 | http://gerrit.pt.mioffice.cn/c/platform/frameworks/base/+/1430339
4 | http://gerrit.pt.mioffice.cn/c/miui/frameworks/base/+/1430283
5 | http://gerrit.pt.mioffice.cn/c/platform/packages/apps/CloudService/+/1409508
6 | http://gerrit.pt.mioffice.cn/c/vendor/qcom/proprietary-sm8350-la10/+/1409510
7 | http://gerrit.pt.mioffice.cn/c/platform/hardware/qcom/gps/+/1409513
8 | http://gerrit.pt.mioffice.cn/c/vendor/qcom/non-hlos/modem_proc/+/1423332
9 | http://gerrit.pt.mioffice.cn/c/device/xiaomi/sm8350_common/+/1409514
10 | http://gerrit.pt.mioffice.cn/c/device/xiaomi/star/+/1409779
11 | http://gerrit.pt.mioffice.cn/c/miui/device/qcom/+/1431170
12 | http://gerrit.pt.mioffice.cn/c/device/xiaomi/sepolicy_vndr/+/1409619
13 | http://gerrit.pt.mioffice.cn/c/platform/vendor/xiaomi/proprietary/beyondGnssService/+/1421978
14 | http://gerrit.pt.mioffice.cn/c/platform/packages/apps/MiuiSettings/+/1430337
15 | http://gerrit.pt.mioffice.cn/c/platform/vendor/xiaomi/proprietary/rtkManager/+/1422186
16 | http://gerrit.pt.mioffice.cn/c/platform/frameworks/base/+/1439966
17 | http://gerrit.pt.mioffice.cn/c/miui/frameworks/base/+/1485249
18 | http://gerrit.pt.mioffice.cn/c/platform/frameworks/base/+/1545536
19 | http://gerrit.pt.mioffice.cn/c/miui/device/qcom/+/1591275
20 | http://gerrit.pt.mioffice.cn/c/miui/frameworks/base/+/1621800

## Slide 25: 最终方案
手机
导航模式：高精地图
定位引擎
千寻服务器
非导航模式：普通地图
精度弱化
高通
千寻
高德地图
地信司
系统设置
计量计费 service
小米云服务
QX OSS SDK
小米云服务器
AIDL 接口
联编模块
加偏插件
车道判断
AOSP 接口输出
标准精度位置
适配高通接口
小米
移动服务器
移动SDK
加载小米动态库
sdk
sdk
适配移动接口
izatService
高精度位置使能控制
中国移动
HIDL 接口
获取差分数据
获取差分数据
账号下发
加载移动动态库
绑定服务
特殊接口获取高精位置
用千寻
用移动

## Slide 26: 其他信息（1/2）
获取千寻uuid 的条件：
  账号池中有剩余。
  通过特殊接口启动定位并定位成功。因只有经过izatService 这条路才可以将eDGNSS 使能，标准接口无法使能。此步骤非高通限制，而是小米自己添加的限制。
  网络连接畅通。
  设置中打开高精度位置服务开关。
见到车道导航显示的条件：
  千寻uuid 获取成功。
  进入高德地图导航模式。
  位于8 个城市范围内的高速公路（深圳，苏州，杭州，重庆，广州、东莞、天津、成都）
  输出的位置精度在1.5米以内。

## Slide 27: 其他信息（2/2）
如何判断使用了差分数据？
  $GNGGA,070432.00,4002.746688,N,11618.690013,E,1,12,0.3,104.1,M,-7.0,M,,*69
  $GNGGA,070433.00,4002.746574,N,11618.689846,E,2,12,0.3,104.4,M,-7.0,M,3.0,0541*43
  详见《北斗_全球卫星导航系统（GNSS）接收机导航定位数据输出格式》
典型log 流程

## Slide 28
// 启动定位
40249 05-28 14:00:59.811 5215 5262 D FlpServiceProvider: [startSession][1496] [HC] =>> [HS]
//定位成功，加载⼩⽶配置和库⽂件
41096 05-28 14:01:00.385 1617 1637 D NtripSource: parseStartNtripParams:264]
startDgnssSource
41097 05-28 14:01:00.385 1617 1637 D NtripSource: parseStartNtripParams:265] 0
41098 05-28 14:01:00.385 1617 1637 D NtripSource: parseStartNtripParams:268]
www.xiaomi.com
41099 05-28 14:01:00.385 1617 1637 D NtripSource: parseStartNtripParams:277] 666
41100 05-28 14:01:00.385 1617 1637 D NtripSource: parseStartNtripParams:280] C-11-155-
start-from-izat
41101 05-28 14:01:00.385 1617 1637 D NtripSource: parseStartNtripParams:289] xiaomi
41102 05-28 14:01:00.385 1617 1637 D NtripSource: parseStartNtripParams:297] xiaomi
41103 05-28 14:01:00.386 1617 1637 D NtripSource: parseStartNtripParams:315] nmea
$GNGGA,060101.00,4002.747150,N,11618.690261,E,1,12,0.3,100.0,M,-7.0,M,,*6C
41176 05-28 14:01:00.406 1617 16377 D NtripSource: sourceStatusCb:47]
CDFW_READY_TO_ACCEPT_DATA gSourceReady=0
42221 05-28 14:01:01.389 1617 1637 D NtripSource: proc:80] gSourceReady=1
42224 05-28 14:01:01.390 1617 1637 D LocSvc_utils_cfg: loc_set_config_entry: PARAM
NTRIP_CLIENT_LIB_NAME = libxiaomi_eDGNSS_client_wrapper.so
42366 05-28 14:01:01.428 1617 1637 D xiaomi_eDGNSS_client_wrapper:
getNtripClientInstance is called.
42367 05-28 14:01:01.428 1617 1637 D xiaomi_eDGNSS_client_wrapper:
startCorrectionDataStreaming is called.
42368 05-28 14:01:01.428 1617 1637 D xiaomi_eDGNSS_client_wrapper: loadClient.
42369 05-28 14:01:01.428 1617 1637 D xiaomi_eDGNSS_client_wrapper: use qxwz client
42370 05-28 14:01:01.428 1617 1637 D xiaomi_eDGNSS_client_wrapper: loadQxwzClient.
// 加载千寻oss 库
42371 05-28 14:01:01.428 1617 1637 I qxwzrtcm: getNtripClientInstance is called.
42372 05-28 14:01:01.428 1617 1637 I qxwzrtcm: startCorrectionDataStreaming is called.
42373 05-28 14:01:01.428 1617 1637 I qxwzrtcm: sdk verison is 1.7.0, build info is
fd28c75ffbda2025f990597ec671ac9c9420715d.
42447 05-28 14:01:01.474 1617 16391 I qxwzrtcm: auth ret:0
43513 05-28 14:01:02.940 1617 16390 I qxwzrtcm: on auth, code=201
43514 05-28 14:01:02.976 1617 16391 I qxwzrtcm: start ret:0
43517 05-28 14:01:03.288 1617 16390 I qxwzrtcm: on start:status_code=101, cap_id=1
//开始接收差分数据
44222 05-28 14:01:03.525 1617 16390 I qxwzrtcm: on data: 1, len=25
44223 05-28 14:01:03.525 1617 16390 D NtripSource: operator():232] Received 25 bytes
cdfw buffer
44253 05-28 14:01:03.536 1617 16390 I qxwzrtcm: on data: 1, len=37
44254 05-28 14:01:03.536 1617 16390 D NtripSource: operator():232] Received 37 bytes
cdfw buffer
44265 05-28 14:01:03.547 1617 16390 I qxwzrtcm: on data: 1, len=731
44266 05-28 14:01:03.547 1617 16390 D NtripSource: operator():232] Received 731 bytes
cdfw buffer
// 退出导航模式
373881 09-15 15:25:23.926 5073 7648 D GnssConfigService: EDGNSS updateNtripGgaConsent [IGNORE]: false
373889 09-15 15:25:23.930 5073 7648 D GnssConfigService: EDGNSS XiaomiUpdateNtripGgaConsent: false
373929 09-15 15:25:23.944 5073 7648 D LocIDLClientBase: [updateNtripGgaConsent][532] [HC] =>> [HS]
373930 09-15 15:25:23.944 5073 7648 D LocIDLClientBase: EDGNSS updateNtripGgaConsent 733: false
373931 09-15 15:25:23.945 1006 1006 V LocSvc_HIDL_GnssConfigService: [updateNTRIPGGAConsent][274] [HS] <<<<= [HC]
373947 09-15 15:25:23.946 1006 1006 V LocSvc_HIDL_GnssConfigService: [disablePPENtripStream][311] [HS] <<<<= [HC]
373948 09-15 15:25:23.947 5073 7648 D FlpServiceProvider: [stopSession][1766] [HC] =>> [HS]
373950 09-15 15:25:23.947 1776 1797 D xiaomi_eDGNSS_client_wrapper: stopCorrectionDataStreaming is called.
373952 09-15 15:25:23.947 1776 1797 I qxwzrtcm: stopCorrectionDataStreaming is called.
374876 09-15 15:25:24.576 5073 5121 D GnssConfigService: EDGNSS XiaomiUpdateNtripGgaConsent: false
374887 09-15 15:25:24.577 5073 5121 D LocIDLClientBase: [updateNtripGgaConsent][532] [HC] =>> [HS]
374888 09-15 15:25:24.577 5073 5121 D LocIDLClientBase: EDGNSS updateNtripGgaConsent 733: false
374889 09-15 15:25:24.577 1006 1006 V LocSvc_HIDL_GnssConfigService: [updateNTRIPGGAConsent][274] [HS] <<<<= [HC]

## Slide 29: 开机下载千寻AKAS log
09-09 18:14:17.791 11412 11442 I ##XLogger##: com.miui.cloudservice.alipay.provision.q::a@SourceFile:4, thread:39--downloadKey start high precise position
09-09 18:14:17.794 11412 11442 I ##XLogger##: com.miui.cloudservice.alipay.provision.q::a@SourceFile:47, thread:39--hp fid1 is : 575955545925532576573d5f332b5f342956242d7b613676573360574d307240_79549d3d
09-09 18:14:17.796 11412 11442 I ##XLogger##: f.a.b.@IPV6@SourceFile:26, thread:39--task++, 1
09-09 18:14:18.016 11412 18155 I ##XLogger##: f.a.b.@IPV6@SourceFile:3, thread:79--Task--, 0
09-09 18:14:18.018 11412 11442 I ##XLogger##: com.miui.cloudservice.alipay.provision.q::a@SourceFile:54, thread:39--hpp got from cloud server: , {
09-09 18:14:18.018 11412 11442 I ##XLogger##: "result": "ok",
09-09 18:14:18.018 11412 11442 I ##XLogger##: "retriable": false,
09-09 18:14:18.018 11412 11442 I ##XLogger##: "code": 0,
09-09 18:14:18.018 11412 11442 I ##XLogger##: "data": {
09-09 18:14:18.018 11412 11442 I ##XLogger##: "version": 2
09-09 18:14:18.018 11412 11442 I ##XLogger##: },
09-09 18:14:18.018 11412 11442 I ##XLogger##: "description": "成功",
09-09 18:14:18.018 11412 11442 I ##XLogger##: "ts": 1631182457970
09-09 18:14:18.018 11412 11442 I ##XLogger##: }
09-09 18:14:18.023 11412 11442 I ##XLogger##: com.miui.cloudservice.alipay.provision.q::a@SourceFile:7, thread:39--hpp local version: 0, server version: 2
09-09 18:14:18.542 11412 11442 I ##XLogger##: com.miui.cloudservice.alipay.provision.q::a@SourceFile:47, thread:39--hp fid1 is : 575955545925532576573d5f332b5f342956242d7b613676573360574d307240_79549d3d
09-09 18:14:18.546 11412 11442 I ##XLogger##: f.a.b.@IPV6@SourceFile:26, thread:39--task++, 1
09-09 18:14:18.783 11412 18159 I ##XLogger##: f.a.b.@IPV6@SourceFile:3, thread:81--Task--, 0
09-09 18:14:18.803 11412 11442 I ##XLogger##: com.miui.cloudservice.alipay.provision.q::a@SourceFile:54, thread:39--hpp got from cloud server: , {
09-09 18:14:18.803 11412 11442 I ##XLogger##: "result": "ok",
09-09 18:14:18.803 11412 11442 I ##XLogger##: "retriable": false,
09-09 18:14:18.803 11412 11442 I ##XLogger##: "code": 0,
09-09 18:14:18.803 11412 11442 I ##XLogger##: "data": {
09-09 18:14:18.803 11412 11442 I ##XLogger##: "encryptedPrivateKey": "3082017f02010004820100ab598559af9116f4a4a9f3ddb6741bd752e93c2fe12fa8d1b5ba7fc27b46d1655041d03db12891795715fa750269cd41be66f70cf6891e9960d49ed0a659a007dda5425814412770ccc38f44ee1482a735ea9b52786e438c44807297be620eb156db2333c8d6301633889eb5c85a2eb7e4e977dbb76544864b21471163c11ac768b464bc583052d8698fbdb9c418e1dcc6b412198de8ee2aa3d1cf62083d49ac1e83e0c7ea904bd45016c52949f94565f07cebcac6c1364c0779bc647a33e4cfbf7c946cd028b89a02c161e489b5390baa9ce45f3597e8b510144d699b4ea100c670c6aac16197484a8c9f7df01b67a952e54cd646db092f47c20c9e39ffdf78040c53a9a4625b0799f64612aff63034020103302fa1083106020100020101a203020120a30402020100a4083106020101020102a6083106020101020140bf83770205000420da6f01eec46d17a559a9741643557b596fb44c2c1e64e2d56a8818314a4501dc04107f1374fb69678357f6be153a60227b7a",
09-09 18:14:18.803 11412 11442 I ##XLogger##: "extraData": "ad5a033bbaa4580cbe783ef4c47f7e542a07fb069e050136955f709d4d359396",
09-09 18:14:18.803 11412 11442 I ##XLogger##: "version": 2
09-09 18:14:18.803 11412 11442 I ##XLogger##: },
09-09 18:14:18.803 11412 11442 I ##XLogger##: "description": "成功",
09-09 18:14:18.803 11412 11442 I ##XLogger##: "ts": 1631182458737
09-09 18:14:18.803 11412 11442 I ##XLogger##: }

## Slide 30: 后续工作
把中国移动的网络接进来。
  移动没有账号池，只需要按照一定规则来提供一个唯一id 即可。（安全性待讨论）
封装到Polaris 里面。
  和高通的izatService 解耦合。
  可以提供一个接口，让地图厂商自行选择服务提供商。（是否有意义待讨论）
高通会在8450 平台上提供真正的RTK 算法能力。大概率在L1 上落地中国移动方案。
隐私政策可能有风险
自研算法

## Slide 31: Q&A